1. НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ

Лестница приставная разборная из алюминиевого сплава предназначена для проведения  электромонтажных работ на железобетонных опорах с цилиндрическими и коническими стволами, диаметром от 300 до ….. 560 мм на высоту до 14 м.

2. КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ  ЛЕСТНИЦЫ

Лестница состоит из семи двухметровых секций, последовательно соединяющихся между собой.

На верхнем конце каждой секции лестницы имеется упорный кронштейн и зажим со шнуром для крепления секций лестницы к стволу опоры. Первая, третья и пятая секция сверху дополнительно крепятся к стволу опоры хомутами.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота лестницы, м………………………….………………..…………….…14

Высота одной секции, м………………………..……………………….………2

Грузоподъемность лестницы собранной и

прикрепленной к опоре, кг…………………………………….………..……100

Способ крепления лестницы к стволу – механическим зажимом со шнуром.

Секции лестницы (кроме верхней и нижней) – взаимозаменяемы.

Масса лестницы (общая), кг…………………………………..……………….30

Количество монтажников, производящих монтаж и демонтаж лестницы–2 чел.

4. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Секция нижняя, шт………………………………………….…………….……..1

Секция верхняя (с блоком), шт. ………………………………………….……..1

Секция промежуточная, шт. …………………………………………….………5

Фиксатор, шт. …………………………………………………………………..14

Опорный кронштейн с зажимом и шнуром, шт. ……………………….……...7

Хомут, шт. ……………………………………………………………………….3

Паспорт, экз. ……………………………………………………………………..1

5. ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ЛЕСТНИЦЫ

- Пользоваться можно только лестницами, принятыми ОТК завода – изготовителя, о чем должна быть сделана соответствующая отметка в паспорте.

- Перед монтажом провести тщательный осмотр каждого элемента лестницы. При обнаружении внешних дефектов, снижающих механическую прочность (погнутости, вмятины, трещины в трубах и сварных швах, кривизна труб, обрыв хотя – бы  одной пряди шнура, ослабление в соединениях и другие повреждения) секции лестницы не должны использоваться для работы.

- Монтаж лестницы (см. рис. 1)

Установить на поверхности грунта нижнюю секцию лестницы в сборе 1 и прикрепить к стволу опоры шнуром 6 с зажимом 7, подвижная губка зажима должна быть надежно застопорена винтовым фиксатором. Затем верхняя секция лестницы в сборе 2 устанавливается параллельно стволу опоры и соединяется с хомутом 3, который закрепляется двумя фиксаторами 4. После этого верхняя секция в сборе 2 и с хомутом 3 поднимается по стволу опоры, а снизу к ней поочередно присоединяются пять промежуточных секций 5 в сборе. Третья и пятая секция сверху прикрепляются к стволу опоры хомутами 3. Собранные секции соединяются с установленной ранее нижней секцией 1. Поднимаясь по вертикально установленной лестнице монтажник – верхолаз, прикрепленный к стволу опоры монтажным поясом (длина цепи пояса увеличивается на 0,8 м ; при подъеме по опоре с коническими стволами должна иметься возможность безопасного уменьшения длины цепи по мере подъема на опору) последовательно плотно прижимает к стволу опоры каждую секцию шнуром и надежно фиксирует его винтовым зажимом.

6. ДЕМОНТАЖ  ЛЕСТНИЦЫ

Монтажник – верхолаз, спускаясь по опоре, поворотом ручки винтового зажима ослабляет шнур. Таким образом последовательно освобождаются от опоры все секции лестницы. Затем лестницу снизу приподнимают вверх за предпоследнюю секцию, отсоединяют нижнюю секцию от всех остальных и снимают ее с опоры. Оставшиеся собранные секции опускаются вниз и снимается следующая нижняя секция.

Для транспортировки лестницы по трассе секции лестницы укладываются горизонтально друг на друга и связываются.

7. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

- Пользоваться лестницей разрешается только при наличии паспорта, заполненного заводом – изготовителем.

- Пользоваться лестницей имеют право лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, правилам эксплуатации лестницы и имеющие разрешение для работы на высоте.

- Каждый раз, до сборки лестницы, необходимо проверить исправность зажимов и шнуров крепления к стволу опоры, состояние металлоконструкций и узлов их соединения. Шнуры крепления секции к стволу опоры не должны иметь обрывов прядей. Трубки металлоконструкции, кронштейны и сварные швы не должны иметь прогибов, трещин, вмятин. В узлах крепления опорных кронштейнов с зажимом и крепления оконцевателей, все гайки должны быть надежно затянуты.

- Монтаж лестницы должен производиться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- Не допускается сборка лестниц более чем из семи секций.

- Для пользования лестницей должен быть использован монтажный пояс с удлиненной на 800 мм цепью. Во время подъема по лестнице, во время работы и спуске монтажник – верхолаз должен быть обязательно пристегнут цепью пояса к стволу опоры.

- Повторные механические испытания лестниц проводятся предприятием, эксплуатирующим их, не реже чем через 12 месяцев, испытательной нагрузкой в 200 кг. При испытании секций нагрузка прикладывается к одной из ступенек в 2х точках (в середине и в узле крепления к стойке). Затем производится сборка лестницы в вертикальном положении и к верхней ступеньке первой (верхней) секции прикладывается нагрузка в 200 кг, (расположенная как при испытании секции) продолжительность каждого испытания 5 мин.

- Категорически запрещается использование лестницы или ее секций для выполнения работ не по прямому назначению лестницы.

- Запрещается работать:

  - при каких – либо неисправностях лестницы

  - при загрязненных (замасленных) ступеньках

  - если лестница не прошла своевременного освидетельствования и испытаний

  - без оконцевателей на нижней секции

  - на скользком грунте

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

Лестница должна храниться собранной в пакет, в помещении исключающем попадание воды и грязи. Для избежания механических повреждений пакет секций лестницы следует транспортировать на трассу в специальном деревянном ящике (в комплект поставки не входит).

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Лестница приставная телескопическая ЛПР-14 соответствует техническим условиям ТУ 36-1486-95 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_________________________________

ОТК ________________________________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лестницы приставной телескопической ЛПР-14 требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

11. СВЕДЕНИЯ  О  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯХ  И  ИСПЫТАНИЯХ

| № | Дата | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение испытания | Проведение последующих испытаний | Проводившего испытания | Принявшего результаты испытаний |