Настоящее руководство по эксплуатации грузовых подъемников предназначено для обслуживающего персонала и содержит сведения о конструкции, принципе действия, основных технических характеристиках, а также указания для правильной и безопасной их эксплуатации:

Тип LM, LH* (400/575/750)

Макс. грузоподъемность             - 300кг

LMC (300/380/450/600)

Макс. грузоподъемность             - 250кг

LMX 500

Макс. грузоподъемность             - 500кг

TL 750 F и TLC 600 F

Макс. грузоподъемность             - 300кг

( * )  электрогидравлический привод

1.ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПОДЪЕМНИКА.

1.1Назначение.

Грузовой монтажный подъемник типа LM, LMC, LH, TL и TLC

Представляет собой передвижное подъемное устройство и предназначен для подъема грузов внутри и вне помещений или на других участках с ровной поверхностью уклоном не более 2 0 .

Область применения подъемника: монтажные, ремонтные, строительные работы и работы, связанные с обслуживанием оборудования.

Категория эксплуатации по ГОСТ 15150.

1.2 .Технические характеристики.

Технические характеристики подъемников приведены в Таблице № 1.

1.3 Устройство и работа.

Подъемник состоит из следующих основных узлов, показанных на (рис 1). Направляющих поз.1, 2, 3, ползуна поз.4, установленных на несущей раме поз.5. На направляющей поз.1 установлена механическая лебёдка поз.6 с ручным приводом. На направляющей поз.3 находится ползун поз.4, на котором устанавливается грузовая вилка поз.7.

Подъём груза производится поворотом ручки лебёдки по ходу часовой стрелки. При повороте ручки канат поз.12 наматывается на барабан лебёдки и происходит выдвижение до крайнего верхнего положения сначала ползуна, а затем поочерёдное выдвижение направляющих. Для предотвращения произвольного опускания груза после окончания вращения рукоятки, лебёдка снабжена автоматическим тормозом. Спуск груза производится поворотом рукоятки лебёдки против часовой стрелки.

Для повышения устойчивости подъемник снабжен передними консолями поз.10 и боковыми консолями поз.13.

Для перемещения подъемник снабжен поворотными колёсами поз.8. При подъёме груза колёса фиксируются тормозным устройством поз.9 от поворота вокруг вертикальной оси и вращения. Для перемещения подъемника в транспортном положении имеются транспортные колеса поз.11.

1.4 Маркировка.

1.4.1 Маркировка подъемника производится в соответствии с CE и сертификатом системы качества TUV  № 20079142001 и предусматривает:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение подъемника;

- грузоподъемность;

- максимальную высоту подъема грузовой вилки;

- заводской номер;

- дату изготовления.

2. ТРАНСПОРТИРОВКА:

Подъемник можно транспортировать на машине или прицепе в горизонтальном или вертикальном положении. При транспортировке в горизонтальном положении всегда необходимо заблокировать  направляющие предохранителем (рис 2).

Транспортировка тип LMC допускается с убранными консолями поз.10 и смонтированной в обратном направлении грузовой вилкой поз.7 (рис 4,5,6)

Примечание: Для подъемников типа LH - закрыть продувочный вентиль масляного бака (рис 3) для предотвращения розлива масла гидросистемы.

3. ПОГРУЗКА-ВЫГРУЗКА И УСТАНОВКА:

Подъемник типа LM/LH (рис 8):

Смонтировать передние консоли, вынув гайку и вертикально вставленный болт.

Откинуть переднюю часть, вставить стопорный болт и закрепить гайкой.

Подъемник типа LMC (рис 7):

Освободить передние консоли из транспортировочного предохранительного механизма и поставить в рабочее положение, закрепив фиксаторами.

Подъемник типа TL/TLC-F (рис 9):

Установить 4 консоли и закрепить их фиксаторами.

Затем подъемник выверяется с помощью уровня.

Примечание: При применении вне помещений необходимо использовать соответствующие противовесы.

При погрузке-выгрузке использовать передние консоли рис 7,8.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Перед  началом работы обслуживающий персонал необходимо ознакомить с инструкцией по эксплуатации, устройством подъемника и правилами техники безопасности при работе с ним.

Обслуживающий персонал, допущенный к управлению и эксплуатации подъемником, должен получить письменное разрешение на производство работ.

Перед вводом в эксплуатацию:

Надежно закрепить все консоли (для подъемников типа TL/TLC выравнивая по имеющимся уровням  при помощи винтовых домкратов). Разблокировать предохранитель направляющих.

Центр тяжести груза, расположенного на грузовой вилке, должен находиться на расстоянии 330мм от ползуна. Максимальная нагрузка по отношению к центру тяжести уменьшается (см. диаграмму 1), если применяются удлинители грузовой вилки или поднимается негабаритный груз.

Примечание: При эксплуатации грузовых подъемников типа LH открыть продувочный вентиль масляного бака рис 3. При эксплуатации продувочный вентиль масляного бака должен быть открыт, чтобы не повредить гидравлическую систему.

Подъемник разрешается использовать только на ровных поверхностях с уклоном не более 20.

Запрещается использовать подъемник:

- лицам моложе 18 лет;

- лицам, не прошедшим обучение и инструктаж по технике безопасности, техническому обслуживанию и эксплуатации при производстве работ;

- с превышением указанных технических данных (таблица №1);

- вносить изменения в конструкцию подъемника;

- использовать запасные части и комплектующие не в оригинальном исполнении;

- не по целевому назначению (см п. 1.1);

- перемещать подъемник  с поднятым грузом;

- перемещать подъемник с выдвинутыми направляющими;

- с неисправностями узлов и деталей;

- при силе ветра больше 7 м/с;

- приставлять лестницы к подъемнику;

- проводить работы ближе 5 метров от линий электропередач;

- проводить работы с объектами, находящимися под напряжением;

Находиться посторонним лицам в зоне подъема и оставлять поднятый груз без надзора запрещается.

Для грузовых подъемников с ручным приводом:

Подъем груза производится с помощью поворота рукоятки привода лебедки по часовой стрелке.  Для спуска груза поворачивать рукоятку против часовой стрелки. Встроенный автоматический тормоз предохраняет от обратного хода грузовой вилки. На барабан лебедки помещается около 20 м каната. Толщина намотки каната на барабан лебедки не должна превышать полуторного диаметра каната от верхнего края барабана.

Внимание! При спуске вниз под нагрузкой на барабане необходимо оставить не менее двух витков каната.

Для грузовых подъемников с электрогидравлическим приводом:

Включить электромотор, нажав на кнопку “Ein” (Вкл) рис. 13.

Лебедка приводится в действие при помощи ручного распределительного клапана (рукоятка вверх - груз вверх, рукоятка вниз – груз вниз) рис. 14. Если опускается рукоятка или выключается двигатель, груз автоматически задерживается, благодаря встроенному тормозному механизму.

Если подъемник не используется, то электромотор отключается, чтобы предотвратить перегрев масла и преждевременный износ электрогидравлической системы. При перегрузке подъемника, а также при конечных положениях направляющих (вверху и внизу) срабатывает встроенные конечные выключатели.

Для подъемников с электрогидравлическим приводом см. таблицу №2:

Таблица №2

| Напряжение сети | Подвод |
| --- | --- |
| 220 вольт/ переменный ток | Кабель 3х2,5 |
| 380 вольт/ переменный ток | Кабель 5х1,5 |
| 12 вольт/ постоянный ток | Не требуется * |
| 24 вольт/ постоянный ток | Не требуется * |

Для подъемников с приводом постоянного тока:

Если подъемники с приводом постоянного тока не находятся в эксплуатации, необходимо  поставить выключатель в позицию «ВЫКЛ» (“AUS”), чтобы избежать разрядки аккумулятора рис.13. Для персональных подъемников с приводом постоянного тока 24 вольта  можно использовать зарядное устройство для автопогрузчика. Аккумуляторы находятся в аккумуляторном ящике.

В процессе зарядки аккумулятора обращать внимание на то, чтобы колпачки аккумулятора были сняты, а кабельное контактное соединение разомкнуто. Не допускается полная разрядка аккумулятора, которая может привести к:

- сокращению срока эксплуатации;

- выхода из строя аккумулятора.

При транспортировке подъемника в горизонтальном положении снять аккумуляторный ящик с ходовой части.

Внимание! Для ограничения доступа к подъемнику пользоваться ключом управления.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ПОДЪЕМНИКА:

Перед началом работы проверить очередность подъема отдельных направляющих: (сначала поднимается ползун, затем передняя направляющая, затем вторая направляющая и т. д. Опускание происходит в обратной последовательности)

Возможные причины неисправности:

- Стальной трос сошел с канатных блоков;

- Неисправность канатных блоков или роликов направляющих;

- Ролики плохо или совсем не крутятся;

- Загрязнения между частями мачты или на роликах;

- Поврежден канат подъемника;

- Перегрузка подъемника;

- Не отцентрован груз.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- Перед началом работы проверить исправность предохранительных устройств,

прежде всего, стальных канатов, а также, пластмассовые ролики направляющих

и канатные  блоки на износ или повреждение;

- Защищать подъемник от загрязнений, дождя и иных неблагоприятных погодных условий. Предохранять направляющие от загрязнения;

- Смазка ручной лебедки производиться на заводе. При регулярном обслуживании необходимо смазывать зубчатую передачу ручной лебедки,  подшипниковые втулки приводного вала и ступицы барабана, и ролики направляющих густой смазкой.

Внимание! Тормозной механизм подъемника не смазывать!

Для подъемника типа PH:

- Следить за тем, чтобы в электрическое управление или соединения не попала

влага;

- Во время ежегодной проверки сменить масло в гидравлической  системе;

- Работая при низких температурах использовать масло с меньшей вязкостью;

- После 20 часов работы проверить всю гидравлическую систему и все

гидравлические резьбовые соединения на плотность и при необходимости

подтянуть;

- При использовании привода на постоянном токе рекомендуется смазывать

выводы аккумуляторных батарей густой смазкой;

При работе с аккумуляторными батареями, соблюдать технику безопасности

11. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.

Разрешается использовать запасные части и комплектующие только в оригинальном исполнении для безопасной работы и эксплуатации подъемника. В противном случае претензии по гарантийным обязательствам не принимаются. За внесение изменений в конструкцию подъемника, выполненные самостоятельно, или третьей стороной, продавец ответственности не несет. При необходимости ремонта и заказа запасных частей обращаться непосредственно к продавцу.

13. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Подъемник отвечает требованиям безопасности, если:

- Система аварийного торможения находится в исправном состоянии;

- Имеется запирающее устройство выключателя с ключом управления. который можно  вынимать только в отключенном состоянии.

Примечание: Подъемники проходят техническое освидетельствование не реже, чем через 12 месяцев после первого ввода в эксплуатацию.

Внеочередное техническое освидетельствование осуществляется в следующих случаях:

- После продолжительного перерыва в эксплуатации подъемника;

- После проведенного ремонта или замены отдельных узлов и деталей;

Внимание! Перед каждым вводом в эксплуатацию подъемника произвести осмотр всех узлов и деталей с целью выявления возможных неисправностей.