# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления пользователя с устройством, эксплуатацией, техническим обслуживанием озонатора «Озон–01П».

В настоящем паспорте приняты следующие обозначения:

ГО – генератор озона;

ПДК – предельно допустимая концентрация.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Озонатор «Озон–01П» (далее по тексту – озонатор) предназначен для получения озона из кислорода, содержащегося в атмосферном воздухе.

Озонатор предназначен для работы в закрытых отапливаемых помещениях в следующих условиях эксплуатации:

– температура воздуха от -5(С до+35(С;

– относительная влажность воздуха от 5 до 80%  при 25(С;

– атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм. рт. ст.).

– окружающая среда – невзрывоопасная не содержащая агрессивных газов, паров и пыли, в том числе токопроводящей.

Озонатор данного типа может эффективно применяться в следующих целях:

-   дезодорация воздуха;

-   детоксикация воздуха;

-    санация помещений;

- изменение ионо-озонного баланса в воздухе помещений.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1. Озонатор «Озон–01П»  заводской номер ___________ соответствует требованиям настоящего паспорта и признан годным для эксплуатации.

----------------------------             .....................................

(подпись контролера)           (фамилия контролера)

Озонатор продан ……………………………………………………………..

(наименование предприятия–продавца)

Дата продажи……………………………………………

12. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие озонатора требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение гарантийного срока эксплуатации – 12 месяцев с момента приобретения.

В течение этого срока изготовитель обязан безвозмездно производить ремонт озонатора (в том случае, если потребителем не были нарушены правила транспортирования и хранения, а также правила эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте).

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

9.1. Озонатор следует оберегать от ударов и падений. Не следует разбирать узлы озонатора – это может привести к нарушению нормальной работы.

9.2. При загрязнении поверхности прибора следует протереть ее влажной  тканью.

9.3. При загрязнении входной и выходной решеток прибора очистить их с помощью пылесоса.

9.4     При сильном загрязнении разрядного эле

мента (прекращается выработка озона) вскрыть прибор и аккуратно протереть электрод  спиртом.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

10.1. Хранить озонатор следует в сухом отапливаемом помещении в оригинальной упаковке или полиэтиленовом пакете. Транспортирование озонатора осуществлять в упакованном виде железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым покрытием со скоростью не более 60 км/час, по грунтовым дорогам со скоростью не более  40 км/час.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Технические данные и характеристики | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1. Потребляемая мощность, Вт, не более. 2. Питание от сети 50 Гц, В. 3. Габаритные размеры, мм, не более: 4. Масса, кг, не более. 5. Массовая концентрация озона на выходе, на расстоянии 1,5 м, мг/м3, не менее 6. Производительность по озону, мг/час, не менее | 25 220+10%… 220–15% 100×85×210 0,5 0,1 1,0 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность озонатора приведена в табл. 2.

Таблица 2.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1. Озонатор «Озон–01П» 2. Паспорт. | 1 шт. 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Внешний вид озонатора приведен на рисунке 1.

Озонатор является прямоточным прибором и работает следующим образом. При подаче питания на озонатор:

- включается вентилятор осевого типа, который прогоняет через озонатор атмосферный воздух;

- включается блок питания озонатора, генерирующий электрические колебания НЧ-диапазона с амплитудой до 1 кВ;

- электрические колебания с амплитудой 1 кВ подаются на электроды пластинчатого ГО поверхностного типа, в котором из кислорода, содержащегося в атмосферном воздухе, синтезируется озон.

Далее воздух, насыщенный озоном выходит из озонатора под воздействием напора осевого вентилятора.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1. Характерные неисправности и способы их устранения приведены в табл. 4

Таблица 4.

| Наименование неисправности, внешнее ее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении озонатора не горит индикатор | Нет напряжения | Проверить контакт вилки таймера с розеткой сети 220 В |

Если неисправность носит иной характер, обратитесь к изготовителю.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Перевести положение выключателя  в положение «I», при этом должен загореться красный индикатор и заработать встроенный в озонатор вентилятор.

7.2. Спустя некоторое время (до 5 минут) необходимо обратить внимание на присутствие в помещении характерного запаха озона. Это может произойти или не произойти в зависимости от объема помещения и степени загрязнения воздуха в нем. Если запах является устойчивым и неприятным, то людям следует покинуть данное помещение.  Дальнейшая обработка производится в отсутствии людей.

7.3. После проведения мероприятий по п. 7.2. всем людям следует покинуть помещение и прикрыть двери. Помещение начинает заполняться озоно-воздушной смесью. После обработки помещения в течение 1…2 часов следует выключить озонатор, войдя в помещение на короткое время. Далее, либо в течение 30 минут, озон в помещении будет самопроизвольно разлагаться до кислорода, после чего вход в помещение разрешен, либо следует проветрить помещение.

Рис.1. Внешний вид озонатора «Озон–01П»

(Разработчик оставляет за собой право вносить незначительные изменения во внешний вид озонатора, которые не влияют на его технические характеристики)

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Прежде чем включить озонатор в сеть, ознакомьтесь с содержанием настоящего паспорта.

5.2. При работе с озонатором следует иметь в виду, что при высоких концентрациях озон является токсичным газом. Максимальная кратковременная предельно допустимая концентрация составляет 0,1 мг/м3, среднесуточная – 0,03 мг/ м3. В концентрациях до 0,01 мг/м3 озон безвреден, более того, оказывает благоприятное воздействие на здоровье человека и животных. Гигиеническая безопасность применения озонаторов зависит от длительности озонирования, расстояния от прибора, объема обрабатываемого помещения и требует определенной культуры (см. далее раздел «Порядок работы»).

5.3.Следует оберегать озонатор от попадания влаги на корпус.

5.4. Любое обслуживание озонатора, связанное с проведением осмотров или ремонтных работ, должно производиться в выключенном состоянии.

Индикатором опасности для людей должно служить появление устойчивого запаха озона, т. к. порог органолептических ощущений человека в 6 раз ниже разовой предельно допустимой концентрации.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Установить озонатор на горизонтальной поверхности. Поверхность не должна быть металлической (токопроводящей). Касание озонатора с проводящими предметами, в том числе и с грунтом должно быть исключено. Озонатор необходимо расположить в таком месте, чтобы пребывание людей на расстоянии ближе, чем 1,5 м было ограничено, этого можно достигнуть путем увеличения высоты расположения (под потолком) или путем устройства барьера из мебели, отгораживающего место расположения озонатора.

6.2. Перевести сетевой переключатель  в позицию«О».

6.3.  Вставить в розетку  вилку озонатора.

6.4.  Озонатор готов к работе.

# Text boxes

2

1