Площадка передвижная

стальная ППС-200

ПАСПОРТ

г. Москва

Общие сведения об изделии

- Площадка передвижная стальная ППС-200 (далее – площадка).

- Площадка предназначена для производства строительно-монтажных работ, отделочных работ, ремонта и обслуживания освещения,  чистки витражей и остеклений, обслуживания вент-систем и прочих работ при расположении объекта работ до  4-5  метров  выше  уровня земли или капитального (устойчивого) основания.

  - Площадка выпускается с учетом требований СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия и ТУ 5225-015-05108104-02. Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

  - При проведении работ на площадке необходимо руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные Технические условия. Работать на площадке без ограждения рабочей площадки перилами запрещается!

- Основные технические данные и характеристики

  - Габаритные размеры:	1150х3150 мм

  - Высота	4100 мм

  - Высота настила рабочей площадки	3000 мм

  - Максимальная нагрузка на рабочую площадку	200 кг

  - Вес комплекта		не более 189 кг

- Комплект поставки

- Рама 1 (основание)		-1 шт.

- Рама 2 ( лестничный марш)	                                       -1 шт.

- Рама 3(с площадками колёсных опор)	-1 шт.

- Рама 4(крепление лестничного марша)	-1 шт.

- Рама 5 (рабочая площадка)		-1 шт.

- Стяжка (L=1680)		-2 шт.

- Ограждение (комплект)			-1 шт.

- Стяжка (L=2355)                                    		-2 шт.

- Перила 			-2 шт.

- Опора колёсная поворотная с тормозом	-4 шт.

- Свидетельство о приемке

- Проведены испытания Площадки статической нагрузкой 276 кг, продолжительность испытаний 10 мин.

- Площадка передвижная стальная ППС-200 заводской номер №ППС-200-123 признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска________________		м.п.

- Сведения о консервации и упаковке

Площадка поставляется без консервации и упаковки.

- Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует в течение 12 мес. со дня отгрузки площадки потребителю безвозмездную замену или ремонт любой вышедшей  из  строя составной части площадки при условии соблюдения потребителем правил монтажа, демонтажа, перевозки и хранения.

- Порядок сборки площадки

- Установить на раму 3 и раму 1 колесные опоры 10.

- Соединить раму 1 и раму 4 с рамой 3,  установить стяжки 6, закрепив их одним концом к проушинам 11, а другим – к болтам 12 крепления рамы 3 и 4 (смотри рисунок).

- Установить раму 5 между рамой 1 и рамой 4, соединить их между собой.

- Установить раму 2  (лестничный марш)  на площадку и  закрепить ее через отверстия 13 в раме 4 и отверстия в уголках 14 рамы 2, а также через отверстия 15  рамы 3.

- Установить ограждение 7 площадки 5.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ПЛОЩАДКИ

- Суммарные нагрузки на рабочую площадку  не  должны  превышать 200 кг.

- Зазор между стеной здания и рабочей площадкой  при выполнении отделочных работ не должен превышать 150 мм.

- Во время грозы и при ветре скоростью более 10 м/сек работы на площадке и перемещения площадки не допускаются.

- Во время стоянки площадки колесные опоры необходимо фиксировать от случайного перекатывания.

- Сборка (разборка) площадки не требует специальных навыков. При сборке (разборке) площадки не допускать приложения усилий на «излом».

- Площадка устанавливается на горизонтальном основании. Уклон рабочих площадок площадки после установки должен быть не более трех градусов во всех направлениях.

- Настил рабочей площадки и ступени лестницы должны быть очищены от мусора, остатков материалов, снега, наледи. Зимой настил рабочей площадки должен быть посыпан песком.

- Во время перемещения площадки на ней не должно быть материалов, тары, мусора, инструментов и приспособлений.

- Рабочим на перемещаемой площадке находиться запрещено!

- Работать на площадке с неустановленными ограждениями и перилами рабочей площадки и лестничного марша запрещается!

- В процессе эксплуатации производитель работ должен осматривать площадку не реже чем через каждые 10 суток. Каждые 6 мес. площадка испытывается статической нагрузкой 250 кг, равномерно распределенной по рабочей площадке в течение 10 минут.

- При транспортировке и хранении не допускать смятия и изломов элементов площадки.

тел. (901) 865-20-25,  e-mail: uralzavod@yandex.ru