# ВЫШКА

# ПЕРЕДВИЖНАЯ  СБОРНО – РАЗБОРНАЯ

# ПСРВ - 22 - 200

# ТУ 5225-002-71558504-2005

# ПАСПОРТ

|  | Количество промежуточных секций (H секц=1200 мм) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вес, кг | 134 | 170 | 229 | 261 | 293 | 325 | 357 | 389 |
| Общая высота, мм | 2690 | 3890 | 5090 | 6290 | 7490 | 8690 | 9890 | 11090 |
| Высота до настила, мм | 1690 | 2890 | 4090 | 5290 | 6490 | 7690 | 8890 | 10090 |
| №. | Название детали или узла | Количество, шт. |
| 1 | База в сборе (2420) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Лестница секции (1160 х 1930) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | Диагональ объёмная 2730* (2776) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Гантель 1930* (1975) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 5 | Стяжка лестницы 778* (840) | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| 6 | Стабилизатор в сборе (2400) | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Лестница ограждения (1160 х 1930) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Гантель ограждения 1925* (1965) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Перекладина ограждения 1928* (1990) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Настил без люка (1995 х 525) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | Настил без люка (1995 х 270) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Настил с люком (1995 х 525) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12, 13 | Ограждение настила (комплект) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Комплект поставки

2260* - Расстояние между центрами отверстий, мм

(2100)- Габаритный размер, мм

Комплект поставки продолжение

|  | Количество промежуточных секций (H секц=1200 мм) |
| --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Вес, кг | 421 | 453 | 485 | 517 | 549 | 581 | 613 | 645 | 677 |
| Общая высота, мм | 12 290 | 13 490 | 14 690 | 15 890 | 17 090 | 18 290 | 19 490 | 20 690 | 21 890 |
| Высота до настила, мм | 11 290 | 12 490 | 13 690 | 14 890 | 16 090 | 17 290 | 18 490 | 19 690 | 20 890 |
| №. | Название детали или узла | Количество, шт. |
| 1 | База в сборе (2420) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Лестница секции (1160 х 1930) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 3 | Диагональ объёмная 2730* (2776) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 4 | Гантель 1930* (1975) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 5 | Стяжка лестницы 778* (840) | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
| 6 | Стабилизатор в сборе (2400) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Лестница ограждения (1160 х 1930) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Гантель ограждения 1925* (1965) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Перекладина ограждения 1928* (1990) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Настил без люка (1995 х 525) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| _ | Настил без люка (1995 х 270) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Настил с люком (1995 х 525) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 13 | Ограждение настила (комплект) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Передвижная сборно-разборная вышка (далее – вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

  - Максимальная высота вышки, м			     21,89

  - Максимальная высота до рабочей площадки, м         20,89

  - Размеры рабочей площадки, м

ширина				                   2,0

длина  			                               2,0

  - Число основных настилов, шт.

с люком		              		          1

без люка			             	          3

  - Нормативная поверхностная нагрузка, кгс/м2                      200

  - Максимальная  масса  комплекта вышки, кг	      677,0

- УСТРОЙСТВО  И ПРИНЦИП  РАБОТЫ.

Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих  три ступени.

Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые соединены между собой объемной диагональю.

Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.

Вышка имеет комплект настилов, который состоит из настила сплошного и настила с люком. Рабочая площадка оборудована настилами, перекладинами ограждения и боковыми фанерными ограждениями настилов.

Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

  - Вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

  - При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:

    - Правильность сборки узлов.

- Правильность и надежность опирания вышки на основание.

- Наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

  - Плановые и периодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц.

  - Указание по эксплуатации вышки по ГОСТ 24258-88.

- МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ.

  - Вышка должна устанавливаться строго вертикально при помощи винтовых опор.

  - Настил вышки должен иметь ровную поверхность.

Вышка должна быть оборудована стабилизаторами для обеспечения ее наибольшей устойчивости. Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой

  - или другими факторами, вышку требуется укрепить к зданию растяжками как можно ближе к верхнему ярусу.

  - Необходимо выполнять требования СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и ГОСТ 24258-88.

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ.

  - Установить на ровную площадку две базы(1).

  - На противоположные стаканы баз надеть объёмную диагональ (3) и установить лестницы секции (2) друг напротив друга

(Внимание!! - верх и низ лестниц нельзя путать!!)

  - Надеть на лестницы соединительные гантели(4).

  - Закрепить конструкцию стяжками (5) и закрыть замки.

  - Собрать еще один ярус и установить стабилизаторы (6).

  - Собрать вышку на требуемую высоту, установив объемные диагонали в каждом четвертом  ярусе. Завершается вышка секцией  ограждения, сборка которой описана ниже.

  - Установить лестницы (7)  и гантели ограждения(8). Закрепить конструкцию стяжками.

  - Установить перекладину ограждения (9).

  - Уложить на поперечины лестниц ограждения настилы (10,11).

  - Установить детали ограждения настила (12,13).

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .

  - Транспортирование вышки производят транспортом любого типа, обеспечивающим сохранность элементов от повреждений.

  - Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, влекущие за собой повреждения элементов конструкции.

  - При транспортировании пакеты и ящики с элементами могут укладываться друг на друга не более чем в три яруса.

  - Элементы вышки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на прокладках, исключающих прикосновение с грунтом.

  - Вышку транспортируют и хранят в соответствии с  ГОСТ 15150-68 по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

  - Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Срок  гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

Дата продажи _________________________