Обогреватели

инфракрасного излучения

Соло – 0.65, Соло – 1, Дуэт – 1.3,

Дуэт – 2, Трио – 3, Трио – 4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации обогревателя инфракрасного излучения внимательно изучите настоящее руководство. Квалифицированный монтаж и правильная эксплуатация изделия гарантируют получение требуемых технических характеристик и надёжность работы изделия.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обогреватель инфракрасного излучения «Соло - 0.65»…«Трио - 4» (далее по тексту – обогреватель) является подвесным обогревателем, предназначенным для местного обогрева бытовых, офисных, производственных помещений, мастерских, торговых залов, теплиц, ангаров, помещений общественного питания.

Тепловые лучи, излучаемые обогревателем, с минимальными потерями проникают сквозь слой воздуха и нагревают предметы и пол, от которых и нагревается воздух обогреваемой зоны. Нагретый воздух поднимается вверх, постепенно остывая. Указанная схема обогрева позволяет достичь минимальных потерь при отоплении помещений, особенно при высоких потолках.

Обогреватели имеют:

- сертификат соответствия; № POCC RU.0001.11MO03…..

- санитарно-эпидемиологическое заключение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
|  | Соло-0.65 | Соло-1 | Дуэт-1.3 | Дуэт-2 | Трио-3 | Трио-4 |
| Напряжение питания, В | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 380±38 | 380±38 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность, кВт | 0,63 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Габаритные размеры, мм, не более, - длина, - ширина, - высота | 1110 165 48 | 1610 165 48 | 1110 290 48 | 1610 290 48 | 1610 415 48 | 1910 415 48 |
| Масса без упаковки, кг не более | 4,5 | 6,5 | 8,2 | 10,0 | 13,2 | 15,7 |

Климатическое исполнение - УХЛ 4 по ГОСТ 15150 (температура     окружающего воздуха +1ºС...+35ºС, относительная влажность не более 80%      при 25 °С ).

Обогреватель по типу защиты от поражения электрическим током      относится к I классу (защита обеспечивается основной изоляцией и защитным заземлением).

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP-20 (корпус обогревателя защищает от доступа к опасным частям, но не защищает от попадания влаги).

Номинальный режим работы - продолжительный.

Условия эксплуатации - без надзора (не требуется присмотра при работе  обогревателя).

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Независимо от типа обогревателя в комплект поставки входит:

1. Обогреватель						- 1 шт,

2. Упаковка						- 1 шт,

3. Руководство по эксплуатации			- 1 шт,

Для обогревателей Соло - 0.65, Соло - 1

4. Карабин поводковый Ø2,5				- 4 шт,

Для обогревателей Дуэт - 1.3, Дуэт -2, Трио – 3, Трио - 4

4. Карабин пожарный                                                        - 4 шт;

Для обогревателей Соло - 0.65, Соло - 1:

5. Цепь Ø2 мм, L = 240 мм,				- 2 шт,

Для обогревателей Дуэт - 1.3, Дуэт - 2:

5. Цепь Ø2 мм, L = 356 мм.				- 2 шт,

Для обогревателя Трио - 3, Трио 4:

5. Цепь Ø2 мм, L = 410 мм.				- 2 шт.

УСТРОЙСТВО

Обогреватель (см рис. 1) состоит из корпуса 4, теплоизлучающей панели 3 с установленным в ней ТЭНом 5, установленной в корпусе. Для подключения обогревателей к сети под одной из торцевых крышек корпуса (поз. 2) установлена клеммная колодка 6. Кабель к колодке подводится через сальник-ввод (поз. 7), установленный на задней стенке корпуса.

Обогреватель является стационарным прибором, подвешиваемым к потолку. с помощью цепи. Рабочее положение – отражателем вниз.

При подключении обогревателя к сети ТЭН нагревается, передавая тепло излучающей панели, в результате чего температура поверхности панели достигает 200÷250º С (на Трио – 4 до 320º С). При такой температуре 90% энергии преобразуется в поток тепловых лучей, излучаемых на пол и предметы, и лишь 10% уходит на конвективный нагрев воздуха, соприкасающегося с панелью.

В результате, нагретые предметы отдают тепло воздуху. Нагретый воздух поднимается вверх, постепенно остывая. При такой схеме обогрева достигается оптимальное распределение температур по высоте помещения.

Рис. 1. Внешний вид обогревателя Соло – 0.65, Соло - 1

*Примечание: – внешний вид других обогревателей: Дуэт - 2, Дуэт – 1.3,

Трио - 3 и Трио - 4 отличается только количеством ТЭНов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Обогреватель является стационарным прибором, закрепляемом на потолке при помощи цепи с карабинами отражателем вниз. Установка обогревателя с нарушением этих требований запрещена. Допускается крепить обогреватель к каким-либо строительным конструкциям (кронштейнам, рамам, подвесным потолкам и др.) при условии использования штатного монтажного комплекта с соблюдением всех требований по монтажу.

Подключение обогревателя к сети должно производиться только квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

При подключении обогревателя к стационарной проводке должно быть установлено средство для отсоединения от источника питания (разъединитель) с зазором между контактами не менее 3 мм во всех полюсах.

При работе нагревателя интенсивность теплового облучения на рабочем  месте обслуживаемой зоны помещения не должна превышать:

- 35 Вт/м2 – при облучении более 50% поверхности тела рабочего,

- 70 Вт/м2 – при облучении от 50% до 25% поверхности тела,

- 100 Вт/м2 – при облучении не более 25% поверхности тела рабочего.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использование обогревателя не по назначению;

- устанавливать обогреватель в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения;

- эксплуатировать обогреватель без подключения к проводу заземления;

- эксплуатировать обогреватель во взрывопожароопасных помещениях (категорий А, Б, В1) с наличием легко воспламеняющихся жидкостей, парогазовоздушных смесей, горючей пыли или волокон, а также веществ и материалов, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом;

- размещать горючие вещества и материалы на расстоянии менее 0,5 м от зоны действия обогревателя;

- проводить ремонтно-профилактические работы при включенном обогревателе;

- включать обогреватель при снятых крышках;

ВНИМАНИЕ! Температура излучающих панелей при работе обогревателя может достигать 3000С. Для предотвращения получения ожогов следует предотвратить возможность прикосновения, в том числе случайного, человека к излучающим панелям обогревателя (инструктаж, размещение обогревателя в недоступном месте).

МОНТАЖ

Обогреватель крепится к потолку при помощи двух цепей с карабинами, входящих в комплект обогревателя, (см. рис. 2).

Цепи и карабины завернуты в бумагу и уложены в коробку.

Штатное положение обогревателя – горизонтальное, отражателем вниз - обеспечивается креплением к потолку за среднее звено цепи. Допускается подвешивать обогреватель под углами от 30° до 60°. При этом нужно учитывать, что при увеличении угла наклона температура отражателя и эффективность обогревателя несколько снижается.

Рисунок 2 – Монтаж обогревателя.    Рисунок 3 – Установка обогревателя под

углом 45° к горизонту.

|  | Соло – 0.65, Дуэт – 1.3 | Соло – 1, Дуэт – 2 | Трио – 3 | Трио – 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1, мм. | 916 | 1416 | 1445 | 1745 |

В зависимости от материала и устройства потолочных конструкций обогреватель крепится соответствующими крепёжными элементами, выбираемыми из условия:

P=2,5 x G, где

P – допустимая нагрузка крепёжного элемента;

G – вес обогревателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: прочность потолка, либо конструкций, за которые крепится обогреватель, должна быть достаточной чтобы выдерживать 5- кратный вес обогревателя.

При монтаже необходимо выдержать (см. рис. 4) расстояние А от стенок корпуса обогревателя до стен и потолка помещения, которое должно быть не менее  300 мм. Расстояние В от отражателя до горючих веществ и материалов в зоне действия обогревателя должно быть не менее 500 мм. Высота С подвеса обогревателей должна быть не менее: для Соло - 0,65, Соло - 1,0, Дует - 1,3  – менее 2500 мм, для  Дует - 2,0 – 3000 мм, для Трио - 3,0 – 4650 мм, для Трио -4,0 – 5000 мм.

УПРИМЕЧАНИЕ: УУУ   казанные расстояния А действительны при термостойкости материалов и покрытий стен и потолка не менее 80ºС.

При использовании терморегулятора устанавливать его на высоте 1,5 м. от пола вне действия теплового излучения обогревателя (на расстоянии 2÷3 м.) или других источников тепла.

При монтаже обогревателя следует избегать прикосновения руками к отражателям и ТЭНам (использовать х/б перчатки) для того, чтобы в последствии избежать в местах прикосновения рук появления пригара и жженых пятен.

Перед включением обогревателя, с целью исключения появления жженых пятен, рекомендуется дополнительно протереть поверхность отражателя мягкой тряпкой, смоченной в спирте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение обогревателя к сети должно производиться только квалифицированными специалистами в соответствие с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

Подключение обогревателя может производиться по трём схемам:

1) Посредством шнура питания, снабжённого штепсельной вилкой (шнур

питания, снабженный штепсельной розеткой, в комплект изделия не

входит);

2) Непосредственно к стационарной проводке без терморегулятора;

3) Непосредственно к стационарной проводке с терморегулятором.

Универсальные схемы подключения обогревателей приведены на рисунках 4, 5.

В зависимости от выбранной схемы подключения пуск в работу осуществляется либо включением штепсельной вилки или выключателя, либо установкой на рукоятке терморегулятора требуемой температуры.

Время выхода обогревателя на заданный температурный режим 30÷40 мин.

ВНИМАНИЕ! В начале эксплуатации обогревателя могут возникнуть незначительный запах и дым, вследствие выгорания остатков консервации деталей и  узлов, которые исчезнут в процессе эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации обогревателя необходимо:

- при загрязнении протирать пыль на корпусе обогревателя влажной ветошью, а отражатель – ветошью, смоченной спиртом;

- периодически 1 раз в год, визуально проверять состояние электрических    контактов шнура питания и производить подтяжку винтов клеммных контактов.

НЕИСПРАВНОСТИ

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Обогреватель не греет | 1.Отсутствие напряжения. | Обратиться к поставщикам электроэнергии |
|  | 2. Отсутствие электрического контакта в зажимах и соединениях | Зачистить и подтянуть все электрические соединения и зажимы. |
|  | 3. Выход из строя ТЭНа. | Обратиться на предприятие-изготовитель. |
| Заметно более низкая температура нагрева излучаемых поверхностей | Низкое напряжение в сети питания. | Обратиться к поставщикам электроэнергии |
|  | Неисправен ТЭН. | Обратиться на предприятие-изготовитель. |

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обогреватель в упаковке транспортируется всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50 ºС до плюс 50 ºС и относительной влажности до 98%, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, без ограничения расстояния.

Обогреватель должен храниться в упаковке изготовителя, в закрытом помещении при температуре от минус 50 ºС до плюс 50 ºС и относительной влажности до 98%, без конденсации влаги.

Транспортирование и хранение обогревателей должно производиться в соответствии с указаниями манипуляционных знаков на упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем требований настоящего руководства 1 год со дня продажи.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

- внесения изменений в конструкцию изделия со стороны покупателя

(при изменении с целью приведения изделия в соответствие с

местными техническими стандартами и нормами требуется

предварительное письменное согласие изготовителя);

- серийный номер на изделии изменён, стёрт, удалён или виден не

отчётливо;

- отсутствия оригинала документа, подтверждающего факт покупки;

- ремонт изделия произведён лицами, не уполномоченными на это

изготовителем;

- наличия дефектов полученных при транспортировке изделия

покупателем - значительных вмятин, забоин, излома  керамической

изоляции, механических повреждений изоляции провода;

- воздействия обстоятельств непреодолимой силы (несчастный случай,

наводнение, пожар и т.д.);

- перепродажи обогревателя  в случае, если  талон на установку был

заполнен другим владельцем.

Изготовитель проводит ремонт и устраняет за свой счет выявленные в течение гарантийного срока дефекты производственного характера, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ! Изменение цвета корпуса в процессе эксплуатации не является признаком дефекта.

Срок службы обогревателя – 5 лет с даты изготовления.