7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Вышка-стремянка рассчитана на многолетний срок эксплуатации.

Вышку следует оберегать от резких сильных ударов предметами и конструкциями.

Срок гарантии  один год с даты отгрузки при условии соблюдения потребителем правил сборки и изложенных рекомендаций.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Вышка-стремянка ВС соответствует требованиям конструкторско-технологической документации и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК               __________________

Дата продажи “____”__________________г.

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Вышка-стремянка разборная ВС предназначена для  проведения работ внутри или вне помещения на высоте 3,5 м.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Вышка-стремянка может применяться в помещениях и на открытых площадках при температуре от  -35С до + 50С и относительной влажности до 100%.

Вышка-стремянка изготавливается из прессованных профилей алюминиевого сплава АД 31 Т1 и АМГ трубчатого и фигурного (ступени) сечения в соответствии с ГОСТ 26887-86.

Для опоры на поверхность и удобства перемещения, вышка оснащена  передвижной траверсой и колесами.

Вышка-стремянка состоит из сварных узлов-модулей, которые соединены между собой болтами.

Жесткость обеспеченна стяжками, закрепленными болтами к лестнице и раме.

Расчетно-допустимая нагрузка на вышку-стремянку не более 1500 Н (150 кгс) (не более 1 чел.).

При эксплуатации вышки-стремянки строго соблюдать все требования, указанные в СНиП  12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве».

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Тип лестницы | Длина мм. | Ширина мм. | Высота платформы мм. | Масса Не более кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС-3,5 | 2833 | 740 (1800) | 3500 | 61,2 |

* траверса

Высота платформы – 3500  мм

Ширина ступеней – 800 мм.

Глубина ступеней – до 80 мм.

Угол наклона – 60 градусов.

Нижние концы лестницы оборудованы  колесами – Ф 125 мм со стопором.

Опорная часть вышки оборудована траверсой с колесами – Ф 160 мм со стопором.

Перила установлены с двух сторон.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В комплект поставки площадки входит:

- Вышка-стремянка                                        	        1 шт.

- Колесо со стопором  диаметром   125 мм                      2 шт.

- Колесо со стопором  диаметром   160 мм                      2 шт.

- Метизы (предварительно установлены на деталях)     1 компл.

- Паспорт 					        1 шт.

5. Порядок сборки ВС-3,5.

Сборка вышки производится двумя рабочими на ровной поверхности по принципу: соединение модульных узлов в боковой плоскости вышки («лежит на боку»).

- Состыковывать с площадкой(1) верхнюю заднюю раму(2) и закрепить болтами.

- Состыковать верхнюю секцию лестницы(3) с площадкой(1) и закрепить винтами.

- Состыковать и закрепить болтами нижнюю заднюю раму(4) с верхней рамой(2).

- Состыковать и закрепить винтами нижнюю секцию лестницы(5) с верхней.

- Установить штатно колеса диаметром 125 мм(6) к лестнице и колеса диаметром 160 мм(7) к траверсе. Состыковать и закрепить болтами траверсу(8) к нижней раме.

- Установить и закрепить винтами распорные стяжки(9) с обоих боков вышки.

- Установить и закрепить винтами перила лестницы(10) с обоих сторон, начиная с верхней секции.

- С помощью грузового оборудования или дополнительной рабочей силы осторожно поднять вышку-стремянку в вертикальное рабочее положение.

6.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование вышки-стремянки допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.

Вышки-стремянки  могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.